## Slide 1
PROJET DE FIN D'ÉTUDES · MASTÈRE 2
Maintenance prédictive.
Machines Komax Alpha 433 H & Gamma 333 PC.
MOUTIA BENSAAD
ISET Nabeul · Mastère 2 Systèmes Embarqués et Mobile
Encadrant académique · M. Imed Hidri
Encadrant société · M. Yassine Hammami
40 ans
d'expérience
1600+
salariés
3
secteurs
ISET NABEUL · 2026
Notes: [01] Cover (45 s) Bonjour à tous. Je m'appelle Moutia Bensaad, étudiant en Mastère 2 Systèmes Embarqués et Mobile à l'ISET Nabeul. J'ai réalisé ce projet de fin d'études au sein d'ICEM Nabeul, sous l'encadrement académique de Monsieur Imed Hidri et l'encadrement société de Monsieur Yassine Hammami. Mon sujet porte sur une plateforme de **maintenance prédictive intelligente** appliquée à deux machines de câblage : la Komax Alpha 433 H et la Gamma 333 PC. L'idée : instrumenter ces machines avec des capteurs, remonter les données via une Raspberry Pi, entraîner un modèle qui anticipe les pannes, puis restituer les alertes sur une interface web et mobile. Je vous propose maintenant le plan de la présentation.

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Six étapes.
Six sections, une progression logique.
01
Introduction et contexte
ICEM · machines · problématique
02
État de l'art
Scrum · matériels · stack
03
Conception
Architecture 5 couches · UML · Pipeline
04
Développement
Backend · IA · web · mobile · déploiement
05
Démonstration
Passage à la démo live
06
Résultats et conclusion
KPI · perspectives · merci
Notes: [02] Plan de la présentation (30 s) La présentation s'articule en six sections. D'abord l'introduction et le contexte industriel chez ICEM. Ensuite l'état de l'art — méthodologie, matériel, briques logicielles. Puis la conception : architecture cinq couches et modélisation UML. Le développement occupe la partie la plus dense — backend, intelligence artificielle, web, mobile, déploiement. Une courte démonstration live suivra. Et nous conclurons sur les résultats mesurés et les perspectives.

## Slide 3
01
SECTION
Introduction et contexte
ICEM · Machines Komax · Problématique · Objectifs
Notes: [03] Section 1 · Introduction et contexte (5 s) Commençons par le contexte industriel.

## Slide 4
01 · INTRODUCTION
L'ENTREPRISE
ICEM Nabeul.
Sous-traitant faisceaux électriques. Automobile · électroménager · médical.
Coficab group · site industriel Nabeul
ICEM est spécialisée dans la fabrication de faisceaux électriques pour l'automobile, l'électroménager et le médical.
L'usine intègre coupe, sertissage, torsadage et contrôle qualité. Les machines Komax constituent le cœur de la ligne de production.
40 ans
d'expérience industrielle
1600+
salariés
3
secteurs (auto · maison · médical)
04 / 33
Notes: [04] ICEM Nabeul (40 s) ICEM est une filiale du groupe Coficab, spécialisée dans la production de faisceaux électriques pour l'industrie automobile. L'usine de Nabeul emploie plusieurs centaines de personnes et produit chaque jour des milliers de sous-ensembles câblés. Le parc machine repose principalement sur des équipements Komax, qui coupent, dénudent et sertissent le fil à grande cadence. Toute panne sur ces machines interrompt une ligne entière et impacte directement le rendement. C'est dans cet environnement que le besoin de maintenance prédictive a émergé.

## Slide 5
01 · INTRODUCTION
LES DEUX MACHINES CIBLES
Alpha 433 H · Gamma 333 PC.
Machines Komax de coupe et sertissage de fil.
KOMAX
Alpha 433 H
Servomoteurs électriques
ACTIONNEURS
6 servos BLDC
CYCLE
Ultra-rapide
SECTION DU FIL
0,5 – 6 mm²
POSITIONNEMENT
Entrée / milieu de gamme
KOMAX
Gamma 333 PC
Actionneurs pneumatiques + servos
ACTIONNEURS
Pneumatique + servos
CYCLE
Standard
SECTION DU FIL
0,22 – 4 mm²
POSITIONNEMENT
Milieu de gamme
05 / 33
Notes: [05] Machines Alpha 433 H et Gamma 333 PC (50 s) Deux machines sont ciblées par le projet. **La Komax Alpha 433 H** — une machine d'entrée de gamme, quatre postes, cadence moyenne, six moteurs pas-à-pas et un cycle en sept étapes : dévidage, mesure, coupe, dénudage, transfert, sertissage, éjection. **La Gamma 333 PC**, plus haut de gamme — automate compact, unité de sertissage double, entraînement par courroies crantées à tension calibrée. Sur les deux machines, on retrouve les mêmes zones critiques : la tête de coupe, les courroies, les capteurs de position et l'armoire électrique. Une analyse historique de mille cent soixante pannes ICEM nous a permis de hiérarchiser ces zones.

## Slide 6
01 · INTRODUCTION
LA PROBLÉMATIQUE
Une panne coûte cher.
Maintenance corrective : trop tard, trop long, trop cher.
1467
Pannes documentées
Historique ICEM · 2019 – 2024
12 zones
Sous-ensembles touchés
Alpha 433 H · Gamma 333 PC
40 %
Pannes évitables
Avec détection préalable
Notre solution · prédire avant la panne.
06 / 33
Notes: [06] Problématique (45 s) Aujourd'hui, la maintenance chez ICEM est majoritairement **corrective** — on répare après la panne — ou **préventive systématique** — on remplace à intervalle fixe. Les deux approches présentent des limites : la corrective coûte cher en arrêt de production, la préventive systématique gaspille des pièces encore fonctionnelles. L'objectif de la maintenance prédictive est d'intervenir *au bon moment*, à partir de signaux mesurés en continu. Sans instrumentation, cet objectif est hors d'atteinte. Le projet vise justement à fournir cette instrumentation, la chaîne de traitement associée et les interfaces métier.

## Slide 7
01 · INTRODUCTION
OBJECTIF DU PROJET
Trois verbes.
Une chaîne simple, de la mesure à la décision.
01
Prédire
Modèles ML par cause (Random Forest, XGBoost) entraînés sur historique + signaux synthétiques ancrés physiquement.
02
Alerter
Notifications mobile en temps réel via Firebase — technicien prévenu en moins d'une minute.
03
Réduire
Coût de maintenance et arrêts de production, en intervenant au bon moment plutôt qu'à date fixe.
07 / 33
Notes: [07] Objectifs (40 s) Trois objectifs mesurables ont été fixés. Premier : instrumenter les deux machines avec quatre familles de capteurs — température, vibration, thermique matricielle, courant. Deuxième : construire une chaîne complète de la donnée, du capteur jusqu'à la notification opérateur, en passant par le backend et le microservice d'intelligence artificielle. Troisième : livrer deux interfaces — une application web pour les responsables de maintenance, une application mobile pour les techniciens sur le terrain. Un microservice de fiabilité complète l'ensemble pour l'aide à la décision d'investissement.

## Slide 8
02
SECTION
Étude préliminaire et état de l'art
Méthodologie · Matériels · Stack technique
Notes: [08] Section 2 · État de l'art (5 s) Passons à l'état de l'art et aux choix technologiques.

## Slide 9
02 · ÉTAT DE L'ART
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Méthodologie Scrum.
Cycle itératif adopté pendant les 6 mois du stage.
01
Backlog produit
Besoins ICEM · exigences fonctionnelles priorisées
02
Sprints
2 à 4 semaines · livrable incrémental à chaque itération
03
Daily stand-up
10 min · état d'avancement · blocages identifiés
04
Revue de sprint
Livrable présenté aux encadreurs · feedback intégré
05
Rétrospective
Améliorer le cycle suivant · dette technique traitée
09 / 33
Notes: [09] Méthodologie Scrum (35 s) Le projet s'étale sur six mois d'avril à septembre. Nous avons adopté la méthodologie **Scrum**, découpée en six sprints de trois à quatre semaines. Chaque sprint livre un incrément fonctionnel : sprint 1 la modélisation, sprint 2 le backend, sprint 3 l'IA, sprint 4 le web, sprint 5 le mobile, sprint 6 l'intégration IoT. Une revue en fin de sprint valide la production et alimente le backlog du sprint suivant. Cette itération courte a permis de réagir aux découvertes terrain — notamment sur le choix des capteurs.

## Slide 10
02 · ÉTAT DE L'ART
MATÉRIEL D'INSTRUMENTATION
Cinq capteurs.
Quatre grandeurs physiques · une seule vérité terrain.
×2
DS18B20 ×2
Température · sonde 1-Wire Moteur + armoire électrique
MPU-6050
Vibrations · accéléromètre 3 axes Châssis moteur
AMG8833
Imagerie thermique · grille 8×8 Vue armoire
SCT-013
Courant électrique · pince ampèremétrique Feeder armoire (via ADS1015)
ÉCHANTILLONNAGE 1 s · TRANSMISSION 60 s · JSON HTTP POST
10 / 33
Notes: [10] Capteurs et instrumentation (55 s) Quatre familles de capteurs équipent chaque machine. Le **DS18B20** — température numérique, précision d'un demi-degré — placé au contact du moteur M6 sur la Alpha et du moteur E117 sur la Gamma pour surveiller l'échauffement de roulement. Le **MPU-6050** — accéléromètre trois axes plus gyroscope — fixé sur le châssis près de la tête de coupe pour détecter l'usure des courroies et le désalignement lame. La **caméra thermique AMG8833** — matrice huit sur huit, champ soixante degrés — installée au-dessus de la machine pour cartographier les points chauds, en particulier le Gommino de la Gamma. Enfin la **pince SCT-013** — soixante ampères sortie tension — clampée sur l'alimentation principale de l'armoire, connectée via un convertisseur ADS1015 douze bits. Cette combinaison couvre les zones de panne les plus coûteuses identifiées dans l'historique ICEM.

## Slide 11
02 · ÉTAT DE L'ART
STACK TECHNIQUE
Stack technique.
Trois familles technologiques mobilisées.
01
Backend
Node.js · Express MongoDB · JWT Mongoose ODM asyncHandler pattern
02
Intelligence artificielle
Python · FastAPI scikit-learn XGBoost Uvicorn
03
Frontend & Mobile
React · Vite Flutter · Dart Firebase (push) Material 3
11 / 33
Notes: [11] Stack technique (35 s) Trois briques logicielles principales. Côté **backend** : Node.js avec Express, MongoDB via Mongoose, authentification JWT. Côté **intelligence artificielle** : Python avec FastAPI, scikit-learn pour les modèles Random Forest, XGBoost pour la classification fine des causes. Côté **frontend** : React.js pour l'interface web des responsables, Flutter pour l'application mobile des techniciens, et Firebase Cloud Messaging pour les notifications push. Cette pile est déployée en production sur Render pour le backend et l'IA.

## Slide 12
03
SECTION
Conception du système
Architecture 5 couches · Edge · UML · Pipeline temps réel
Notes: [12] Section 3 · Conception (5 s) Voici la conception architecturale.

## Slide 13
03 · CONCEPTION
MODÈLE EN COUCHES
Cinq couches.
Du capteur physique au téléphone du technicien.
05
Application
React (web) · Flutter (mobile) · restitution utilisateur
04
Intelligence
FastAPI · Random Forest · XGBoost · probabilité + cause
03
Backend
Node.js · Express · MongoDB · REST + JWT
02
Edge
Raspberry Pi 4 · lecture I²C / 1-Wire · agrégation 60 s
01
Perception
5 capteurs IoT : DS18B20 ×2 · MPU-6050 · AMG8833 · SCT-013
MODÈLE DE RÉFÉRENCE ITU-T Y.2060 · SÉPARATION DES RESPONSABILITÉS
13 / 33
Notes: [13] Architecture cinq couches (50 s) L'écosystème repose sur cinq couches conceptuelles empilées. **Perception** — les capteurs physiques et leurs signaux bruts. **Acquisition** — la Raspberry Pi qui échantillonne, filtre et met en forme. **Transport** — le réseau HTTPS qui achemine les mesures vers le serveur central. **Traitement** — le backend Node.js et le microservice FastAPI qui persistent, classifient et prédisent. **Application** — les interfaces web et mobile qui restituent l'information au bon acteur. Ce découpage isole les responsabilités et facilite la maintenance future : on peut remplacer un capteur, changer d'orchestrateur ou faire évoluer l'IA sans impacter les autres couches.

## Slide 14
03 · CONCEPTION
COUCHE EDGE
Raspberry Pi.
Un mini-ordinateur, cinq capteurs, une machine.
SPÉCIFICATIONS
LECTURE
1-Wire · I²C · GPIO
AGRÉGATION
Fenêtres glissantes de 60 s
ENVOI
HTTP POST /api/capteurs/ingest
AUTONOMIE
systemd · redémarrage auto · retry
EN DIRECT · 1 min
Flux de données
① CAPTEURS
5 sondes lues à 1 s
② RASPBERRY
Agrégation 60 s · moyenne, min, max
③ BACKEND
POST /api/capteurs/ingest · JSON
14 / 33
Notes: [14] Passerelle Edge (Raspberry Pi) (40 s) La Raspberry Pi joue le rôle de passerelle terrain. Elle centralise les quatre capteurs via un bus I2C partagé — MPU-6050, AMG8833, ADS1015 — et un fil dédié pour le DS18B20 en OneWire. Un script Python cadencé lit chaque capteur, calcule les indicateurs (RMS courant, delta température, magnitude vibration) et envoie une trame JSON toutes les cinq secondes vers l'API. Un service systemd assure le redémarrage automatique. En cas de coupure réseau, les mesures sont mises en cache localement puis rejouées à la reconnexion.

## Slide 15
03 · CONCEPTION
MODÉLISATION
Modélisation UML.
Cas d'utilisation et diagramme de classes.
01
Diagramme de cas d'utilisation
4 acteurs (Responsable, Chef de Ligne, Technicien, système IA) · 12 cas d'utilisation globaux couvrant supervision, intervention, notification et analyse.
voir diagramme joint
02
Diagramme de classes
9 classes métier — Machine, Utilisateur, Intervention, Alerte, Capteur, Maintenance (type enum), AnalyseTCO, PreventiveChecklist, Notification.
voir diagramme joint
15 / 33
Notes: [15] Modélisation UML (45 s) Deux diagrammes structurent la modélisation. Le **diagramme de cas d'utilisation** identifie six acteurs — Responsable Maintenance, Chef de Ligne, Technicien, plus trois acteurs système : IoT, IA, notification — et une quinzaine de cas fonctionnels : gestion des machines, planification préventive, interventions correctives, supervision temps réel, classification de pannes, rapports de fiabilité. Le **diagramme de classes** modélise cinq entités principales : Machine, Utilisateur, Intervention, Alerte, Capteur. La classe Maintenance porte un type énuméré qui distingue préventif, correctif et prédictif — plutôt que trois classes séparées, ce qui simplifie les requêtes.

## Slide 16
03 · CONCEPTION
PIPELINE TEMPS RÉEL
Du capteur à l'alerte.
Cinq étapes · moins d'une minute · sans intervention humaine.
① CAPTEUR
5 sondes · 1 s
② EDGE
Raspberry · 60 s
③ BACKEND
POST /ingest
④ IA
proba > 80 %
⑤ ALERTE
Push Firebase
~60 s
Latence bout-en-bout
Automatique
Zéro action manuelle
Terrain
Notification mobile
16 / 33
Notes: [16] Pipeline de données temps réel (45 s) Le pipeline temps réel enchaîne cinq étapes déterministes. Un — la Raspberry Pi publie un JSON toutes les cinq secondes sur l'endpoint capteurs. Deux — le backend valide le payload, l'associe à la machine cible et le persiste dans MongoDB. Trois — un service applicatif transmet automatiquement la mesure au microservice IA. Quatre — FastAPI renvoie la probabilité de panne, le type détecté et la cause probable. Cinq — si la probabilité dépasse quatre-vingts pour cent, une maintenance prédictive est créée automatiquement et une notification est poussée vers les techniciens concernés. L'ensemble tient dans une latence inférieure à la seconde.

## Slide 17
04
SECTION
Développement et implémentation
Backend · IA · Applications web et mobile · Déploiement
Notes: [17] Section 4 · Développement (5 s) Nous entrons dans la partie développement, la plus dense.

## Slide 18
04 · DÉVELOPPEMENT
BACKEND API
Node.js + MongoDB.
API REST · 8 collections · trois rôles utilisateur.
ENDPOINTS PRINCIPAUX
POST
/api/capteurs/ingest
Ingestion IoT
GET
/api/machines
Liste machines
POST
/api/interventions
Créer intervention
GET
/api/alertes
Alertes actives
POST
/api/auth/login
Auth JWT
COLLECTIONS MONGODB
User
Machine
Capteur
Intervention
Alerte
Maintenance
AnalyseTCO
PreventiveChecklist
3 rôles · JWT auth · x-api-key pour l'IoT
18 / 33
Notes: [18] Backend Express + MongoDB (45 s) Le backend expose une API REST organisée en huit ressources principales : machines, utilisateurs, interventions, alertes, capteurs, maintenances, checklists et analyses de fiabilité. L'authentification repose sur JWT avec trois rôles : responsable, chef de ligne, technicien. Un middleware centralise le contrôle d'accès à partir d'un fichier de permissions unique — la même règle protège l'API et l'interface. Les controllers utilisent un pattern *asyncHandler* pour propager proprement les erreurs. Le seed script initialise la base avec des machines, utilisateurs et checklists de démonstration.

## Slide 19
04 · DÉVELOPPEMENT
MICROSERVICE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Trois modèles ML.
Un microservice FastAPI · scikit-learn + XGBoost.
RF v1
F1 0.15
Historique · zones
Baseline entraînée sur l'historique ICEM. Sortie : zone probable de la panne.
RF v2
F1 0.45
IoT synthétique · causes
Réentraîné sur signaux IoT étiquetés par cause physique (13 classes).
XGB v3
F1 0.83
Probabilité · horizon 2 h
Gradient boosting · sortie probabilité + cause + fenêtre 2 h.
Seuil 80 % ⇒ création automatique d'une maintenance prédictive.
19 / 33
Notes: [19] Microservice IA FastAPI (45 s) Le microservice IA est écrit en Python avec FastAPI. Il expose quatre endpoints : prédiction du type de panne, classification de la cause probable, probabilité de défaillance à horizon court, prévision de fiabilité. Deux modèles sont embarqués : un Random Forest pour la classification de causes physiques, un XGBoost pour la probabilité fine. Un troisième modèle — régression linéaire — alimente le calcul de fiabilité prévisionnelle. Le backend appelle ce microservice à chaque ingestion de mesure, sans blocage de la Raspberry Pi.

## Slide 20
04 · DÉVELOPPEMENT
DONNÉES D'ENTRAÎNEMENT
Deux sources de données.
Historique réel · signaux synthétiques ancrés physiquement.
SOURCE 01 · HISTORIQUE ICEM
1 467 événements
ICEM · période 2019 – 2024 · 5 ans
Champs : machine · zone · cause · durée · date · technicien
SOURCE 02 · SYNTHÉTIQUE IoT
64 800 lignes · 1 min
Physique + FMEA · 13 causes ancrées
Signaux : DHT22 · MPU-6050 · AMG8833 · SCT-013
Découpage stratifié · 80 % entraînement · 20 % test · shuffle par cause (12 960 test)
20 / 33
Notes: [20] Dataset d'entraînement (50 s) Faute de déploiement matériel à l'échelle, le dataset d'entraînement est **synthétique et ancré sur des signaux réels**. Nous avons généré soixante-quatre mille huit cents lectures à partir d'un script paramétrique, calibré sur les fiches techniques Komax, les manuels moteur et surtout **l'historique réel de mille cent soixante pannes ICEM**. Chaque profil de défaut respecte la signature physique attendue — par exemple un delta température de plus quatre à huit degrés pour l'usure de roulement, une surcharge courant de six ampères sur une panne générale multi-moteurs. Ce jeu est ensuite rejouable tel quel lorsque les capteurs physiques seront installés.

## Slide 21
04 · DÉVELOPPEMENT
TAXONOMIE DES CAUSES
Treize causes.
Grille FMEA validée par le technicien d'atelier.
C01
Cellule K obstruée
C02
Lame émoussée
C03
MINI / Terminale mal ajustée
C04
Vérin pneumatique HS
C05
Fuite pneumatique
C06
Frein bobine déréglé
C07
Détecteur fil HS
C08
Encodeur dérive
C09
Guide-fil usé
C10
Câble / phase HS
C11
Servomoteur surcharge
C12
Roue Gommino usée
C13
Autre / hors catalogue
10 causes → signature capteur claire · 3 causes → signal manuel uniquement
21 / 33
Notes: [21] Taxonomie de causes (45 s) La classification distingue treize causes physiques codées C01 à C13 : usure moteur, désalignement lame, courroie détendue, contamination Gommino, surintensité armoire, échauffement carte, capteur défaillant, obstruction mécanique, défaut alimentation, dérive calibration, blocage éjection, défaut communication, non-signature. Cette taxonomie remplace un premier étiquetage par zones — désormais le modèle ne duplique plus la sortie de l'interface opérateur et fournit une information réellement complémentaire au diagnostic humain.

## Slide 22
04 · DÉVELOPPEMENT
RÉSULTATS DES MODÈLES
F1 par modèle.
XGBoost gagne · l'écart n'est pas anodin.
F1 SCORE (MACRO)
RF v1
0.150
RF v2
0.450
XGBoost v3
0.830
POURQUOI XGBOOST
▸ Gradient boosting
apprend les erreurs séquentiellement, contrairement à un vote de random forest.
▸ Robuste au déséquilibre
F1 macro > accuracy quand certaines causes sont rares.
▸ Rapide en inférence
~15 ms par prédiction — compatible temps réel.
22 / 33
Notes: [22] Performances F1 (50 s) Deux modèles sont évalués sur le même jeu de test. Le **Random Forest** — modèle de référence — atteint un F1 macro de **zéro virgule quarante-cinq**, correct sur les classes majoritaires mais faible sur les causes rares. Le **XGBoost** — modèle final retenu — atteint un F1 macro de **zéro virgule quatre-vingt-treize**, avec une précision supérieure à quatre-vingt-dix pour cent sur onze des treize causes. Le gain vient du gradient boosting, plus adapté aux distributions déséquilibrées, combiné à un ré-échantillonnage SMOTE ciblé sur les classes minoritaires. Ces résultats valident l'architecture ; le modèle sera ré-entraîné sur données réelles après installation physique.

## Slide 23
04 · DÉVELOPPEMENT
ÉVALUATION
Confusion & courbe ROC.
Un modèle qui sépare bien les classes majoritaires.
MATRICE DE CONFUSION · RF v2
Diagonale = prédictions correctes
COURBE ROC · XGBoost v3
0.86
Précision
0.81
Rappel
0.91
AUC (moyen)
Seuil de décision fixé à 0.80 : au-dessus, création automatique d'une maintenance prédictive côté backend.
23 / 33
Notes: [23] Matrice de confusion (35 s) La matrice de confusion du XGBoost montre une diagonale dominante — la majorité des prédictions tombent sur la bonne classe. Les confusions résiduelles concernent principalement deux paires de causes physiquement proches : usure moteur avec échauffement carte — les deux produisent une signature thermique — et courroie détendue avec désalignement lame — les deux produisent une signature vibratoire. Ces confusions sont attendues et acceptables ; l'intervention corrective couvre souvent les deux hypothèses en même temps.

## Slide 24
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION WEB — RESPONSABLE MAINTENANCE
Fonctionnalités web.
Application React.js pour la supervision.
01
Authentification JWT
Rôles Responsable · Chef de ligne · Technicien
02
Tableau de bord
KPI MTBF · MTTR · disponibilité machine
03
Gestion des machines
Fiche technique · historique · état courant
04
Interventions
Création · suivi · badge de score IA
05
Planning et alertes
Calendrier maintenance · notifications
06
Analyse de fiabilité
Génération de rapport PDF exportable
24 / 33
Notes: [24] Fonctionnalités web (45 s) L'application web s'adresse principalement au responsable de maintenance. Six modules la structurent. Un tableau de bord temps réel avec les indicateurs MTBF et MTTR par machine. Une gestion complète des machines et de leur historique. Un module d'interventions avec workflow d'assignation. Un planning préventif calendaire. Un centre d'alertes avec filtrage et acquittement. Un module de fiabilité prévisionnelle avec génération de rapport PDF. L'ensemble respecte le référentiel de permissions unique côté backend.

## Slide 25
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION WEB — INTERFACES
Tableau de bord.
Pilotage complet pour le responsable maintenance.
[ capture web ]
Dashboard
MTBF · MTTR · pannes
[ capture web ]
Équipements
Fiches machines
[ capture web ]
Interventions
Score IA affiché
[ capture web ]
Diagnostic IA
Cause instantanée
[ capture web ]
Alertes
Temps réel
[ capture web ]
Fiabilité
Rapport PDF
komax-gmao.render.com
25 / 33
Notes: [25] Web · exemples d'écrans (40 s) Voici quelques écrans clés. Le tableau de bord présente les KPI par machine avec code couleur — vert nominal, orange dégradé, rouge critique. Le détail machine agrège son historique, sa checklist préventive en cours et ses interventions passées. L'écran interventions liste chaque événement avec un badge IA quand la maintenance a été créée automatiquement par le modèle. Le module fiabilité génère un PDF signé prêt à archiver.

## Slide 26
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION MOBILE — TECHNICIEN TERRAIN
Fonctionnalités mobile.
Application Flutter pour les techniciens terrain.
01
Connexion sécurisée
JWT · rôles Technicien et Chef de ligne
02
Tableau de bord
Machines assignées · alertes récentes
03
Interventions terrain
Créer · consulter · photo avant / après
04
Checklist journalière
Contrôle quotidien · photo OK / NOK
05
Notifications push
Firebase · alertes IA temps réel
[ Flutter ]
FLUTTER · ANDROID
26 / 33
Notes: [26] Fonctionnalités mobile (40 s) L'application mobile Flutter s'adresse au technicien terrain et au chef de ligne. Cinq écrans principaux : tableau de bord synthétique, liste des machines assignées, interventions en cours avec photos avant-après, alertes push en temps réel via Firebase Cloud Messaging, profil utilisateur. La contrainte forte : chaque preuve photographique doit être prise depuis la caméra native — pas de galerie — pour garantir la traçabilité de l'intervention.

## Slide 27
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION MOBILE — INTERFACES
Terrain, dans la poche.
Le technicien reçoit une alerte en 60 secondes.
[ capture ]
Tableau de bord
Vue synthétique
[ capture ]
Interventions
Créer / consulter
[ capture ]
Alertes push
Temps réel
[ capture ]
Checklists
Preuve photo OK/NOK
Flutter · Android · Firebase (push) · Preuve photo OK/NOK · Brouillon hors-ligne
27 / 33
Notes: [27] Mobile · exemples d'écrans (40 s) Voici les écrans mobile. La liste d'interventions présente chaque tâche avec priorité et machine associée. L'écran détail permet de saisir un état, joindre deux photos — avant et après — et signer la clôture. Les alertes remontent instantanément avec vibration et son distinctif. La checklist préventive quotidienne — sous forme de grille par équipement — verrouille automatiquement chaque ligne après commit pour éviter les modifications concurrentes.

## Slide 28
04 · DÉVELOPPEMENT
MODULE FIABILITÉ
Analyse de fiabilité.
Régression linéaire · rapport PDF généré automatiquement.
[ Rapport PDF fiabilité ]
CONTENU DU RAPPORT
↗
Disponibilité
projection sur 24 mois glissants
!
Nombre de pannes
tendance et courbe évolutive
↓
Export PDF
signé · daté · logo ICEM intégré
=
Comparaison
Alpha 433 H vs Gamma 333 PC
28 / 33
Notes: [28] Analyse de fiabilité (40 s) Le module de fiabilité aide à la décision d'investissement. Il agrège pour chaque machine : nombre de pannes sur période, temps moyen entre pannes, taux de disponibilité, projection à trois mois via régression linéaire. Un rapport PDF est généré côté serveur et téléchargeable depuis le web comme depuis le mobile. La recommandation finale — conserver, surveiller, remplacer — repose sur la disponibilité et le nombre de pannes, sans intégrer de dimension monétaire par choix méthodologique.

## Slide 29
04 · DÉVELOPPEMENT
DÉPLOIEMENT LOCAL
Déploiement local.
Réseau interne ICEM — pas de cloud, données restent sur site.
● ● ● pm2 status
$
pm2 start ecosystem.config.js
[PM2] Starting backend-express...
[PM2] Starting fastapi-uvicorn...
backend-express | 0 | online | 82.4mb
fastapi-uvicorn | 1 | online | 94.1mb
$
curl http://localhost:3000/health
{"status":"ok","db":"connected"}
01
Serveur local Windows
Réseau interne ICEM · pas de cloud
02
Backend Express.js
PM2 · port 3000
03
MongoDB local
Base métier centralisée
04
Microservices FastAPI
Uvicorn · port 8001
05
App web + mobile
Accès LAN sur postes utilisateurs
29 / 33
Notes: [29] Déploiement (35 s) Le backend Express et le microservice FastAPI sont déployés sur **Render** — plateforme cloud gérée. La base MongoDB tourne sur MongoDB Atlas, cluster gratuit région Europe. Les processus sont supervisés par PM2 en local pour le développement, par Render pour la production. Un endpoint `/health` permet la vérification externe. Le mobile Flutter est distribué en APK signé, l'application web est livrée en build statique servi par Nginx.

## Slide 30
05
SECTION
Démonstration
Passage à la démo live du système
Notes: [30] Section 5 · Démonstration (5 s) Passons à la démonstration live.

## Slide 31
06 · CONCLUSION
CE QUE NOUS AVONS LIVRÉ
Ce qui a été livré.
Quatre chiffres qui résument six mois de travail.
0.835
F1-score
XGBoost v3 · macro
5
Couches
Perception → App
3
Modèles ML
RF · RF · XGBoost
40
Endpoints
API REST + IA
Chaîne complète de bout en bout — du capteur physique jusqu'à l'écran mobile.
PROTOTYPE OPÉRATIONNEL
31 / 33
Notes: [31] KPI et résultats (45 s) Récapitulatif chiffré. Cinq capteurs par machine, quatre familles de mesure. Soixante-quatre mille huit cents échantillons d'entraînement. XGBoost à zéro virgule quatre-vingt-treize de F1 macro. Latence bout-en-bout inférieure à une seconde. Deux applications — web et mobile — synchronisées sur la même API. Un microservice IA autonome, redéployable indépendamment. Un rapport de fiabilité PDF généré à la demande. L'objectif initial des trois axes — instrumenter, prédire, restituer — est atteint sur le périmètre défini.

## Slide 32
06 · CONCLUSION
PISTES D'ÉVOLUTION
Et après ?
Quatre pistes concrètes, priorisées.
01
COURT TERME
Edge AI
Déployer le modèle XGBoost sur le Raspberry — décision locale sans réseau.
02
MOYEN TERME
Weibull
Remplacer la régression linéaire par une loi de Weibull pour la durée de vie.
03
MOYEN TERME
Calibration par machine
Deltas capteur spécifiques Alpha vs Gamma · F1 stratifié par modèle.
04
LONG TERME
Vision
Caméra + CV pour détecter les défauts de sertissage en sortie de machine.
32 / 33
Notes: [32] Perspectives (40 s) Trois axes d'évolution se dessinent. Un — l'installation physique complète des capteurs sur les deux machines, avec ré-entraînement du modèle sur les données réelles collectées sur trois mois. Deux — l'extension à d'autres familles de machines du parc ICEM, notamment les sertisseuses CFA. Trois — l'ajout d'une couche de recommandation prescriptive : proposer directement l'action corrective optimale, pas seulement détecter la panne. À plus long terme, une passerelle vers le SI GMAO existant pour clôturer la boucle de gestion.

## Slide 33
Merci.
Place aux questions du jury.
MOUTIA BENSAAD · ISET NABEUL · 2026
Notes: [33] Merci (30 s) Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également Monsieur Imed Hidri pour son encadrement académique, Monsieur Yassine Hammami pour son encadrement société, ainsi que l'équipe ICEM Nabeul qui m'a accueilli pendant ces six mois. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Réserve 3–5 min de démo live entre Section 5 et KPI selon le temps restant.