## Slide 1
PROJET DE FIN D'ÉTUDES · MASTÈRE 2
Maintenance prédictive.
Machines Komax Alpha 433 H & Gamma 333 PC.
MOUTIA BENSAAD
ISET Nabeul · Mastère 2 Systèmes Embarqués et Mobile
Encadrant académique · M. Imed Hidri
Encadrant société · M. Yassine Hammami
40 ans
d'expérience
1600+
salariés
3
secteurs
ISET NABEUL · 2026
Notes: [01] Cover (45 s) Bonjour à tous. Je m'appelle **Moutia Bensaad**. Je suis étudiant en Mastère 2, Systèmes Embarqués et Mobile, à l'ISET Nabeul. J'ai fait mon stage à ICEM Nabeul. Mon encadrant académique est **Monsieur Imed Hidri**. Mon encadrant société est **Monsieur Yassine Hammami**. Mon projet parle de *maintenance prédictive intelligente*. Il concerne deux machines Komax : la **Alpha 433 H** et la **Gamma 333 PC**. L'idée est simple. On installe des capteurs sur les machines. On envoie les données à une carte Raspberry Pi. On entraîne un modèle qui prédit les pannes. On montre les alertes sur une application web et une application mobile. Voici maintenant le plan.

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Six étapes.
Six sections, une progression logique.
01
Introduction et contexte
ICEM · machines · problématique
02
État de l'art
Scrum · matériels · stack
03
Conception
Architecture 5 couches · UML · Pipeline
04
Développement
Backend · IA · web · mobile · déploiement
05
Démonstration
Passage à la démo live
06
Résultats et conclusion
KPI · perspectives · merci
Notes: [02] Plan de la présentation (30 s) La présentation a **six parties**. D'abord, l'introduction et le contexte. Ensuite, l'état de l'art. Puis la conception. Après, le développement, qui est la partie principale. Puis une démonstration en direct. Et à la fin, les résultats et les perspectives.

## Slide 3
01
SECTION
Introduction et contexte
ICEM · Machines Komax · Problématique · Objectifs
Notes: [03] Section 1 · Introduction et contexte (5 s) Commençons par le contexte.

## Slide 4
01 · INTRODUCTION
L'ENTREPRISE
ICEM Nabeul.
Sous-traitant faisceaux électriques. Automobile · électroménager · médical.
Coficab group · site industriel Nabeul
ICEM est spécialisée dans la fabrication de faisceaux électriques pour l'automobile, l'électroménager et le médical.
L'usine intègre coupe, sertissage, torsadage et contrôle qualité. Les machines Komax constituent le cœur de la ligne de production.
40 ans
d'expérience industrielle
1600+
salariés
3
secteurs (auto · maison · médical)
04 / 33
Notes: [04] ICEM Nabeul (40 s) ICEM est une filiale du groupe **Coficab**. L'entreprise fabrique des câbles électriques pour l'industrie automobile. L'usine de Nabeul emploie plusieurs centaines de personnes. Chaque jour, elle produit des milliers de câbles. Les machines principales sont les machines **Komax**. Elles coupent et préparent les fils à grande vitesse. Si une machine tombe en panne, toute la ligne s'arrête. C'est pour ça que la maintenance prédictive est importante ici.

## Slide 5
01 · INTRODUCTION
LES DEUX MACHINES CIBLES
Alpha 433 H · Gamma 333 PC.
Machines Komax de coupe et sertissage de fil.
KOMAX
Alpha 433 H
Servomoteurs électriques
ACTIONNEURS
6 servos BLDC
CYCLE
Ultra-rapide
SECTION DU FIL
0,5 – 6 mm²
POSITIONNEMENT
Entrée / milieu de gamme
KOMAX
Gamma 333 PC
Actionneurs pneumatiques + servos
ACTIONNEURS
Pneumatique + servos
CYCLE
Standard
SECTION DU FIL
0,22 – 4 mm²
POSITIONNEMENT
Milieu de gamme
05 / 33
Notes: [05] Machines Alpha 433 H et Gamma 333 PC (50 s) Le projet cible deux machines. La première est la **Komax Alpha 433 H**. C'est une machine d'entrée de gamme. Elle a **quatre postes** et **six moteurs pas-à-pas**. Son cycle a sept étapes. La deuxième est la **Gamma 333 PC**. C'est une machine plus haut de gamme. Elle a une unité de sertissage double. Elle utilise des courroies avec une tension calibrée. Sur les deux machines, on trouve les mêmes zones critiques : la tête de coupe, les courroies, les capteurs et l'armoire électrique. On a analysé **environ mille pannes** dans l'historique ICEM. Ça nous a aidé à choisir ces zones.

## Slide 6
01 · INTRODUCTION
LA PROBLÉMATIQUE
Une panne coûte cher.
Maintenance corrective : trop tard, trop long, trop cher.
1467
Pannes documentées
Historique ICEM · 2019 – 2024
12 zones
Sous-ensembles touchés
Alpha 433 H · Gamma 333 PC
40 %
Pannes évitables
Avec détection préalable
Notre solution · prédire avant la panne.
06 / 33
Notes: [06] Problématique (45 s) Aujourd'hui, la maintenance à ICEM est surtout **corrective**. On répare après la panne. Il y a aussi une maintenance **préventive**. On change des pièces à date fixe. Les deux méthodes ont des limites. La corrective coûte cher, parce que la ligne s'arrête. La préventive gaspille des pièces qui marchent encore. La maintenance **prédictive** est différente. Elle intervient au bon moment, avec les données des capteurs. Mais sans capteurs, c'est impossible. Notre projet apporte ces capteurs, le traitement des données et les interfaces.

## Slide 7
01 · INTRODUCTION
OBJECTIF DU PROJET
Trois verbes.
Une chaîne simple, de la mesure à la décision.
01
Prédire
Modèles ML par cause (Random Forest, XGBoost) entraînés sur historique + signaux synthétiques ancrés physiquement.
02
Alerter
Notifications mobile en temps réel via Firebase — technicien prévenu en moins d'une minute.
03
Réduire
Coût de maintenance et arrêts de production, en intervenant au bon moment plutôt qu'à date fixe.
07 / 33
Notes: [07] Objectifs (40 s) On a fixé **trois objectifs**. **Premier objectif** : installer quatre types de capteurs sur les deux machines. Température, vibration, image thermique, et courant. **Deuxième objectif** : construire toute la chaîne, du capteur jusqu'à la notification. **Troisième objectif** : livrer deux applications. Une application web pour le responsable maintenance. Une application mobile pour le technicien. On a aussi ajouté un module de fiabilité, pour aider aux décisions.

## Slide 8
02
SECTION
Étude préliminaire et état de l'art
Méthodologie · Matériels · Stack technique
Notes: [08] Section 2 · État de l'art (5 s) Passons à l'état de l'art.

## Slide 9
02 · ÉTAT DE L'ART
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Méthodologie Scrum.
Cycle itératif adopté pendant les 6 mois du stage.
01
Backlog produit
Besoins ICEM · exigences fonctionnelles priorisées
02
Sprints
2 à 4 semaines · livrable incrémental à chaque itération
03
Daily stand-up
10 min · état d'avancement · blocages identifiés
04
Revue de sprint
Livrable présenté aux encadreurs · feedback intégré
05
Rétrospective
Améliorer le cycle suivant · dette technique traitée
09 / 33
Notes: [09] Méthodologie Scrum (35 s) Le projet a duré **six mois**, d'avril à septembre. On a utilisé la méthode **Scrum**. On a fait **six sprints** de trois à quatre semaines. Chaque sprint a livré une partie du projet. Sprint 1 : la modélisation. Sprint 2 : le backend. Sprint 3 : l'IA. Sprint 4 : le web. Sprint 5 : le mobile. Sprint 6 : l'intégration IoT. À la fin de chaque sprint, on a fait une revue pour valider.

## Slide 10
02 · ÉTAT DE L'ART
MATÉRIEL D'INSTRUMENTATION
Cinq capteurs.
Quatre grandeurs physiques · une seule vérité terrain.
×2
DS18B20 ×2
Température · sonde 1-Wire Moteur + armoire électrique
MPU-6050
Vibrations · accéléromètre 3 axes Châssis moteur
AMG8833
Imagerie thermique · grille 8×8 Vue armoire
SCT-013
Courant électrique · pince ampèremétrique Feeder armoire (via ADS1015)
ÉCHANTILLONNAGE 1 s · TRANSMISSION 60 s · JSON HTTP POST
10 / 33
Notes: [10] Capteurs et instrumentation (55 s) On a choisi **quatre types de capteurs**. Le **DS18B20** mesure la température. Il est placé sur le moteur, pour détecter la chaleur des roulements. Le **MPU-6050** mesure les vibrations. Il est placé près de la tête de coupe. Il détecte l'usure des courroies. La **caméra thermique AMG8833** donne une image de chaleur. Elle est placée au-dessus de la machine. Elle voit les points chauds. Enfin, la **pince SCT-013** mesure le courant électrique de l'armoire. Elle utilise un convertisseur ADS1015. Ces quatre capteurs couvrent les zones de panne les plus importantes.

## Slide 11
02 · ÉTAT DE L'ART
STACK TECHNIQUE
Stack technique.
Trois familles technologiques mobilisées.
01
Backend
Node.js · Express MongoDB · JWT Mongoose ODM asyncHandler pattern
02
Intelligence artificielle
Python · FastAPI scikit-learn XGBoost Uvicorn
03
Frontend & Mobile
React · Vite Flutter · Dart Firebase (push) Material 3
11 / 33
Notes: [11] Stack technique (35 s) On a utilisé **trois blocs** logiciels. Pour le **backend** : Node.js, Express, MongoDB, et JWT pour l'authentification. Pour l'**IA** : Python, FastAPI, et scikit-learn. Nos modèles sont Random Forest et XGBoost. Pour le **frontend** : React pour le web, Flutter pour le mobile. On utilise aussi Firebase pour les notifications push. Le backend et l'IA sont déployés sur Render.

## Slide 12
03
SECTION
Conception du système
Architecture 5 couches · Edge · UML · Pipeline temps réel
Notes: [12] Section 3 · Conception (5 s) Voici la conception.

## Slide 13
03 · CONCEPTION
MODÈLE EN COUCHES
Cinq couches.
Du capteur physique au téléphone du technicien.
05
Application
React (web) · Flutter (mobile) · restitution utilisateur
04
Intelligence
FastAPI · Random Forest · XGBoost · probabilité + cause
03
Backend
Node.js · Express · MongoDB · REST + JWT
02
Edge
Raspberry Pi 4 · lecture I²C / 1-Wire · agrégation 60 s
01
Perception
5 capteurs IoT : DS18B20 ×2 · MPU-6050 · AMG8833 · SCT-013
MODÈLE DE RÉFÉRENCE ITU-T Y.2060 · SÉPARATION DES RESPONSABILITÉS
13 / 33
Notes: [13] Architecture cinq couches (50 s) L'architecture a **cinq couches**. **Un** : la couche perception. Ce sont les capteurs physiques. **Deux** : la couche acquisition. C'est la Raspberry Pi qui lit les capteurs. **Trois** : la couche transport. Les données passent par HTTPS vers le serveur. **Quatre** : la couche traitement. Le backend et l'IA analysent les données. **Cinq** : la couche application. Le web et le mobile montrent les résultats. Chaque couche a son rôle. On peut changer une couche sans casser les autres.

## Slide 14
03 · CONCEPTION
COUCHE EDGE
Raspberry Pi.
Un mini-ordinateur, cinq capteurs, une machine.
SPÉCIFICATIONS
LECTURE
1-Wire · I²C · GPIO
AGRÉGATION
Fenêtres glissantes de 60 s
ENVOI
HTTP POST /api/capteurs/ingest
AUTONOMIE
systemd · redémarrage auto · retry
EN DIRECT · 1 min
Flux de données
① CAPTEURS
5 sondes lues à 1 s
② RASPBERRY
Agrégation 60 s · moyenne, min, max
③ BACKEND
POST /api/capteurs/ingest · JSON
14 / 33
Notes: [14] Raspberry Pi terrain (40 s) La Raspberry Pi est notre carte terrain. Elle lit les quatre capteurs. Les trois capteurs I2C sont sur le même bus. Le DS18B20 utilise un fil séparé. Un script Python lit chaque capteur. Il calcule les valeurs importantes. Puis il envoie un fichier **JSON** toutes les cinq secondes. Un service Linux redémarre le script si besoin. Si le réseau tombe, les données sont gardées en local. Elles sont renvoyées après.

## Slide 15
03 · CONCEPTION
MODÉLISATION
Modélisation UML.
Cas d'utilisation et diagramme de classes.
01
Diagramme de cas d'utilisation
4 acteurs (Responsable, Chef de Ligne, Technicien, système IA) · 12 cas d'utilisation globaux couvrant supervision, intervention, notification et analyse.
voir diagramme joint
02
Diagramme de classes
9 classes métier — Machine, Utilisateur, Intervention, Alerte, Capteur, Maintenance (type enum), AnalyseTCO, PreventiveChecklist, Notification.
voir diagramme joint
15 / 33
Notes: [15] Modélisation UML (45 s) On a fait **deux diagrammes** UML principaux. Le **diagramme de cas d'utilisation**. Il montre six acteurs : responsable maintenance, chef de ligne, technicien, et trois systèmes : IoT, IA, et notifications. Il montre aussi les fonctions principales. Le **diagramme de classes** montre cinq entités : machine, utilisateur, intervention, alerte, capteur. Pour la maintenance, on a utilisé un seul type avec un champ *type* : préventif, correctif, ou prédictif. C'est plus simple pour les requêtes.

## Slide 16
03 · CONCEPTION
PIPELINE TEMPS RÉEL
Du capteur à l'alerte.
Cinq étapes · moins d'une minute · sans intervention humaine.
① CAPTEUR
5 sondes · 1 s
② EDGE
Raspberry · 60 s
③ BACKEND
POST /ingest
④ IA
proba > 80 %
⑤ ALERTE
Push Firebase
~60 s
Latence bout-en-bout
Automatique
Zéro action manuelle
Terrain
Notification mobile
16 / 33
Notes: [16] Pipeline temps réel (45 s) Le pipeline temps réel a **cinq étapes**. **Un** : la Raspberry Pi envoie un JSON toutes les cinq secondes. **Deux** : le backend valide le JSON et l'enregistre dans MongoDB. **Trois** : le backend appelle le microservice IA. **Quatre** : FastAPI répond avec la probabilité de panne et la cause. **Cinq** : si la probabilité est plus grande que **80%**, une maintenance prédictive est créée. Une notification est envoyée au technicien. Tout ça prend moins d'une seconde.

## Slide 17
04
SECTION
Développement et implémentation
Backend · IA · Applications web et mobile · Déploiement
Notes: [17] Section 4 · Développement (5 s) Passons au développement.

## Slide 18
04 · DÉVELOPPEMENT
BACKEND API
Node.js + MongoDB.
API REST · 8 collections · trois rôles utilisateur.
ENDPOINTS PRINCIPAUX
POST
/api/capteurs/ingest
Ingestion IoT
GET
/api/machines
Liste machines
POST
/api/interventions
Créer intervention
GET
/api/alertes
Alertes actives
POST
/api/auth/login
Auth JWT
COLLECTIONS MONGODB
User
Machine
Capteur
Intervention
Alerte
Maintenance
AnalyseTCO
PreventiveChecklist
3 rôles · JWT auth · x-api-key pour l'IoT
18 / 33
Notes: [18] Backend Express + MongoDB (45 s) Le backend est une API REST. Il a **huit ressources** principales : machines, utilisateurs, interventions, alertes, capteurs, maintenances, checklists, et analyses de fiabilité. L'authentification utilise **JWT**. Il y a **trois rôles** : responsable, chef de ligne, et technicien. Un middleware contrôle les accès. Il utilise un seul fichier de permissions. Le même fichier protège aussi l'interface. Un script *seed* initialise la base avec des données de démonstration.

## Slide 19
04 · DÉVELOPPEMENT
MICROSERVICE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Trois modèles ML.
Un microservice FastAPI · scikit-learn + XGBoost.
RF v1
F1 0.15
Historique · zones
Baseline entraînée sur l'historique ICEM. Sortie : zone probable de la panne.
RF v2
F1 0.45
IoT synthétique · causes
Réentraîné sur signaux IoT étiquetés par cause physique (13 classes).
XGB v3
F1 0.83
Probabilité · horizon 2 h
Gradient boosting · sortie probabilité + cause + fenêtre 2 h.
Seuil 80 % ⇒ création automatique d'une maintenance prédictive.
19 / 33
Notes: [19] Microservice IA FastAPI (45 s) Le microservice IA est en Python, avec FastAPI. Il a **quatre endpoints** : type de panne, cause probable, probabilité, et prévision de fiabilité. On a deux modèles : **Random Forest** pour les causes physiques, et **XGBoost** pour la probabilité. Un troisième modèle, une régression linéaire, calcule la fiabilité future. Le backend appelle ce microservice à chaque nouvelle mesure. Ça n'arrête pas la Raspberry Pi.

## Slide 20
04 · DÉVELOPPEMENT
DONNÉES D'ENTRAÎNEMENT
Deux sources de données.
Historique réel · signaux synthétiques ancrés physiquement.
SOURCE 01 · HISTORIQUE ICEM
1 467 événements
ICEM · période 2019 – 2024 · 5 ans
Champs : machine · zone · cause · durée · date · technicien
SOURCE 02 · SYNTHÉTIQUE IoT
64 800 lignes · 1 min
Physique + FMEA · 13 causes ancrées
Signaux : DHT22 · MPU-6050 · AMG8833 · SCT-013
Découpage stratifié · 80 % entraînement · 20 % test · shuffle par cause (12 960 test)
20 / 33
Notes: [20] Dataset d'entraînement (50 s) On n'a pas installé les capteurs physiquement. Alors on a créé un **dataset synthétique**. Mais il est basé sur des données réelles. On a généré **environ soixante-cinq mille lectures**. On a utilisé les fiches techniques Komax, les manuels moteur, et surtout **l'historique de mille pannes ICEM**. Chaque type de panne a sa signature physique. Par exemple : plus quatre à huit degrés pour l'usure d'un roulement. Ou six ampères de surcharge pour une panne multi-moteurs. Ce dataset peut être réutilisé quand les capteurs seront installés.

## Slide 21
04 · DÉVELOPPEMENT
TAXONOMIE DES CAUSES
Treize causes.
Grille FMEA validée par le technicien d'atelier.
C01
Cellule K obstruée
C02
Lame émoussée
C03
MINI / Terminale mal ajustée
C04
Vérin pneumatique HS
C05
Fuite pneumatique
C06
Frein bobine déréglé
C07
Détecteur fil HS
C08
Encodeur dérive
C09
Guide-fil usé
C10
Câble / phase HS
C11
Servomoteur surcharge
C12
Roue Gommino usée
C13
Autre / hors catalogue
10 causes → signature capteur claire · 3 causes → signal manuel uniquement
21 / 33
Notes: [21] Taxonomie des causes (45 s) Le modèle classe les pannes en **treize causes physiques**, codées C01 à C13. Par exemple : usure moteur, désalignement lame, courroie détendue, contamination, surintensité, échauffement carte, capteur défaillant, obstruction, défaut alimentation, dérive calibration, blocage éjection, défaut communication, et non-signature. Avant, on utilisait des zones. Maintenant, avec les causes, le modèle donne une information plus utile. Il complète le diagnostic humain, il ne le remplace pas.

## Slide 22
04 · DÉVELOPPEMENT
RÉSULTATS DES MODÈLES
F1 par modèle.
XGBoost gagne · l'écart n'est pas anodin.
F1 SCORE (MACRO)
RF v1
0.150
RF v2
0.450
XGBoost v3
0.830
POURQUOI XGBOOST
▸ Gradient boosting
apprend les erreurs séquentiellement, contrairement à un vote de random forest.
▸ Robuste au déséquilibre
F1 macro > accuracy quand certaines causes sont rares.
▸ Rapide en inférence
~15 ms par prédiction — compatible temps réel.
22 / 33
Notes: [22] Performances F1 (50 s) On a testé **deux modèles** sur le même jeu de test. Le **Random Forest** est le modèle de référence. Il a un F1 de **quarante-cinq pour cent**. Il est correct sur les classes fréquentes, mais faible sur les rares. Le **XGBoost** est le modèle final. Il a un F1 de **quatre-vingt-treize pour cent**. Sa précision est plus de **90%** sur onze causes sur treize. XGBoost est meilleur parce qu'il gère mieux les données déséquilibrées. On a aussi utilisé **SMOTE** pour équilibrer les classes rares. Ces résultats valident notre architecture.

## Slide 23
04 · DÉVELOPPEMENT
ÉVALUATION
Confusion & courbe ROC.
Un modèle qui sépare bien les classes majoritaires.
MATRICE DE CONFUSION · RF v2
Diagonale = prédictions correctes
COURBE ROC · XGBoost v3
0.86
Précision
0.81
Rappel
0.91
AUC (moyen)
Seuil de décision fixé à 0.80 : au-dessus, création automatique d'une maintenance prédictive côté backend.
23 / 33
Notes: [23] Matrice de confusion (35 s) La matrice de confusion du XGBoost a une **diagonale forte**. La plupart des prédictions sont correctes. Les erreurs restantes concernent deux paires proches. **Un** : usure moteur et échauffement carte. Les deux donnent une signature de chaleur. **Deux** : courroie détendue et désalignement lame. Les deux donnent une signature de vibration. Ces confusions sont acceptables. En pratique, l'intervention corrige souvent les deux ensemble.

## Slide 24
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION WEB — RESPONSABLE MAINTENANCE
Fonctionnalités web.
Application React.js pour la supervision.
01
Authentification JWT
Rôles Responsable · Chef de ligne · Technicien
02
Tableau de bord
KPI MTBF · MTTR · disponibilité machine
03
Gestion des machines
Fiche technique · historique · état courant
04
Interventions
Création · suivi · badge de score IA
05
Planning et alertes
Calendrier maintenance · notifications
06
Analyse de fiabilité
Génération de rapport PDF exportable
24 / 33
Notes: [24] Fonctionnalités web (45 s) L'application web est pour le **responsable maintenance**. Elle a **six modules**. Un tableau de bord avec les indicateurs MTBF et MTTR. Une gestion des machines et de leur historique. Un module d'interventions avec assignation. Un planning préventif dans un calendrier. Un centre d'alertes avec filtres. Un module de fiabilité avec rapport PDF. Tous les modules utilisent le même fichier de permissions du backend.

## Slide 25
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION WEB — INTERFACES
Tableau de bord.
Pilotage complet pour le responsable maintenance.
[ capture web ]
Dashboard
MTBF · MTTR · pannes
[ capture web ]
Équipements
Fiches machines
[ capture web ]
Interventions
Score IA affiché
[ capture web ]
Diagnostic IA
Cause instantanée
[ capture web ]
Alertes
Temps réel
[ capture web ]
Fiabilité
Rapport PDF
komax-gmao.render.com
25 / 33
Notes: [25] Web · exemples d'écrans (40 s) Voici quelques écrans. Le **tableau de bord** montre les indicateurs par machine, avec des couleurs. Vert : normal. Orange : dégradé. Rouge : critique. La page **détail machine** montre l'historique, la checklist en cours, et les interventions passées. La page **interventions** a un badge *IA* quand la maintenance est créée automatiquement. Le module **fiabilité** génère un PDF prêt à archiver.

## Slide 26
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION MOBILE — TECHNICIEN TERRAIN
Fonctionnalités mobile.
Application Flutter pour les techniciens terrain.
01
Connexion sécurisée
JWT · rôles Technicien et Chef de ligne
02
Tableau de bord
Machines assignées · alertes récentes
03
Interventions terrain
Créer · consulter · photo avant / après
04
Checklist journalière
Contrôle quotidien · photo OK / NOK
05
Notifications push
Firebase · alertes IA temps réel
[ Flutter ]
FLUTTER · ANDROID
26 / 33
Notes: [26] Fonctionnalités mobile (40 s) L'application mobile est en **Flutter**. Elle est pour le **technicien** et le **chef de ligne**. Elle a **cinq écrans** principaux. Un tableau de bord simple. La liste des machines. Les interventions en cours, avec photos avant-après. Les alertes en direct, avec Firebase. Et le profil de l'utilisateur. Une règle importante : les photos doivent être prises avec la caméra, pas la galerie. C'est pour garantir la traçabilité.

## Slide 27
04 · DÉVELOPPEMENT
APPLICATION MOBILE — INTERFACES
Terrain, dans la poche.
Le technicien reçoit une alerte en 60 secondes.
[ capture ]
Tableau de bord
Vue synthétique
[ capture ]
Interventions
Créer / consulter
[ capture ]
Alertes push
Temps réel
[ capture ]
Checklists
Preuve photo OK/NOK
Flutter · Android · Firebase (push) · Preuve photo OK/NOK · Brouillon hors-ligne
27 / 33
Notes: [27] Mobile · exemples d'écrans (40 s) Voici les écrans mobile. La **liste d'interventions** montre chaque tâche avec sa priorité. Le **détail intervention** permet de saisir un état, de joindre deux photos, et de signer la clôture. Les **alertes** arrivent en direct, avec vibration et son. La **checklist préventive** est présentée en grille. Chaque ligne se verrouille après validation, pour éviter les modifications en même temps.

## Slide 28
04 · DÉVELOPPEMENT
MODULE FIABILITÉ
Analyse de fiabilité.
Régression linéaire · rapport PDF généré automatiquement.
[ Rapport PDF fiabilité ]
CONTENU DU RAPPORT
↗
Disponibilité
projection sur 24 mois glissants
!
Nombre de pannes
tendance et courbe évolutive
↓
Export PDF
signé · daté · logo ICEM intégré
=
Comparaison
Alpha 433 H vs Gamma 333 PC
28 / 33
Notes: [28] Analyse de fiabilité (40 s) Le module de fiabilité aide à la décision. Pour chaque machine, il calcule : le nombre de pannes, le temps moyen entre pannes, le taux de disponibilité, et une projection sur trois mois. La projection utilise une **régression linéaire**. Un rapport **PDF** est généré côté serveur. Il est téléchargeable depuis le web et depuis le mobile. La recommandation finale est simple : **conserver**, **surveiller**, ou **remplacer**.

## Slide 29
04 · DÉVELOPPEMENT
DÉPLOIEMENT LOCAL
Déploiement local.
Réseau interne ICEM — pas de cloud, données restent sur site.
● ● ● pm2 status
$
pm2 start ecosystem.config.js
[PM2] Starting backend-express...
[PM2] Starting fastapi-uvicorn...
backend-express | 0 | online | 82.4mb
fastapi-uvicorn | 1 | online | 94.1mb
$
curl http://localhost:3000/health
{"status":"ok","db":"connected"}
01
Serveur local Windows
Réseau interne ICEM · pas de cloud
02
Backend Express.js
PM2 · port 3000
03
MongoDB local
Base métier centralisée
04
Microservices FastAPI
Uvicorn · port 8001
05
App web + mobile
Accès LAN sur postes utilisateurs
29 / 33
Notes: [29] Déploiement (35 s) Le backend et le microservice IA sont sur **Render**. C'est une plateforme cloud gérée. La base MongoDB est sur **MongoDB Atlas**, sur un cluster gratuit en Europe. En local, on utilise PM2 pour superviser. En production, c'est Render qui supervise. Un endpoint */health* permet de vérifier que tout marche. Le mobile est distribué en **APK signé**.

## Slide 30
05
SECTION
Démonstration
Passage à la démo live du système
Notes: [30] Section 5 · Démonstration (5 s) Passons à la démonstration.

## Slide 31
06 · CONCLUSION
CE QUE NOUS AVONS LIVRÉ
Ce qui a été livré.
Quatre chiffres qui résument six mois de travail.
0.835
F1-score
XGBoost v3 · macro
5
Couches
Perception → App
3
Modèles ML
RF · RF · XGBoost
40
Endpoints
API REST + IA
Chaîne complète de bout en bout — du capteur physique jusqu'à l'écran mobile.
PROTOTYPE OPÉRATIONNEL
31 / 33
Notes: [31] KPI et résultats (45 s) Voici un résumé chiffré. **Quatre types de capteurs** par machine. **Environ soixante-cinq mille échantillons** d'entraînement. XGBoost à **quatre-vingt-treize pour cent** de F1. Latence bout-en-bout **moins d'une seconde**. **Deux applications**, web et mobile, sur la même API. Un microservice IA autonome. Un rapport de fiabilité en PDF. Les trois objectifs — capteurs, prédiction, interfaces — sont atteints.

## Slide 32
06 · CONCLUSION
PISTES D'ÉVOLUTION
Et après ?
Quatre pistes concrètes, priorisées.
01
COURT TERME
Edge AI
Déployer le modèle XGBoost sur le Raspberry — décision locale sans réseau.
02
MOYEN TERME
Weibull
Remplacer la régression linéaire par une loi de Weibull pour la durée de vie.
03
MOYEN TERME
Calibration par machine
Deltas capteur spécifiques Alpha vs Gamma · F1 stratifié par modèle.
04
LONG TERME
Vision
Caméra + CV pour détecter les défauts de sertissage en sortie de machine.
32 / 33
Notes: [32] Perspectives (40 s) On a identifié **trois perspectives**. **Un** : installer les capteurs physiquement, et ré-entraîner le modèle sur les vraies données. **Deux** : étendre le système à d'autres machines du parc ICEM, par exemple les sertisseuses CFA. **Trois** : ajouter une couche de recommandation. Le système ne va pas juste détecter la panne. Il va aussi proposer l'action à faire. À plus long terme, on peut connecter notre système à la GMAO existante.

## Slide 33
Merci.
Place aux questions du jury.
MOUTIA BENSAAD · ISET NABEUL · 2026
Notes: [33] Merci (30 s) Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi **Monsieur Imed Hidri**, mon encadrant académique. Et **Monsieur Yassine Hammami**, mon encadrant société. Merci aussi à toute l'équipe ICEM Nabeul, qui m'a accueilli pendant six mois. Je suis prêt pour répondre à vos questions. Réserve 3–5 min de démo live entre Section 5 et KPI selon le temps restant.